## Slide 1: Laboratório de Hardware
Memória Principal e Secundária
Prof. Fábio Pessôa de Sá

## Slide 2: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
Manuseio

## Slide 3: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
Duas grandes categorias: ROM e RAM
Read Only Memory (dados não voláteis, somente leitura). Bios; Firmware; SO’s de dispositivos portáteis;
Random Access Memory (dados voláteis, leitura e escrita). Memória principal

## Slide 4: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
RAMs estáticas e dinâmicas:
SRAM: Cache L1 e L2.
Mais Veloz e cara, localizada dentro do processador.
DRAM: Memória principal, (SDRAM, DDR). Sincronizadas por clock. Ex. DDR400 a 200Mhz realizam duas operações a cada ciclo, resultando em 400 milhões de acesso por segundo.

## Slide 5: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
Módulos:
DIMM/168 (SDRAM) Dual Inline Memory Module, operam com 64 bits, tipo de memória SDRAM. Pentium II, K6, Pentium III, Celeron.
DIMM/184 (DDR) Double Data Rate. Pentium 4, Athlon, Sempron

## Slide 6: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
Módulos:
DIMM/240 (DDR2)
DIMM/240 (DDR3) Core I7, Core I5

## Slide 7: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
Módulos:
DIMM/288 (DDR4)

## Slide 8: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
DDR SDRAM standard | Release year | Bus clock (MHz) | Internal memory clock (MHz) | Voltage (V) | DIMM pins | SO-DIMM pins | MicroDIMM pins
DDR1 | 2000 | 100–200 | 100–200 | 2.5/2.6 | 184 | 200 | 172
DDR2 | 2003 | 200–533.33 | 100–266.67 | 1.8 | 240 | 200 | 214
DDR3 | 2007 | 400–1066.67 | 100–266.67 | 1.5/1.35 | 240 | 204 | 214
DDR4 | 2014 | 800–1600 | 200-400 | 1.2/1.05 | 288 | 256 | —

## Slide 9: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
SPD – Serial Presence Detect
Pequeno chip EPRON existente nos módulos de memória.
Ficam gravadas informações técnicas sobre o módulo.
Serve para a BIOS identificar e configurar o chipset da placa mãe operar com velocidade compatível.

## Slide 10: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
Memórias DDR (Double Data Rate)
Trabalham em dobro. Em cada ciclo fazem duas operações.
Memória | Clock Real | Clock Dobrado | Taxa de Transferência
DDR200/PC1600 | 100 MHz | 200 MHz | 1,6 GB/s
DDR400/PC3200 | 200 MHz | 400 MHz | 3,2 GB/s
DDR2-400/PC2-3200 | 200 MHz | 400 MHz | 3,2 GB/s
DDR2-1066/PC2-8400 | 533 MHz | 1066 MHz | 8,4 GB/s
DDR3/800 ou PC3-6400 | 400 MHz | 800 MHz | 6,4 GB/s
DDR3/1333 ou PC3-10600 | 667 MHz | 1333 MHz | 10,6 GB/s
DDR3/1600 OU PC3-12800 | 800 MHz | 1600 MHz | 12,8 GB/s

## Slide 11: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
Memórias Multi Channel
Aumenta o número de bits de memória de 64 para 128 bits.
Quatro soquetes de memória. Cada dupla é um canal de 64 bits.
Ex. DDR400 com desempenho de 800 MHz.
Utilizar módulos idênticos por canal.

## Slide 12: Laboratório de Hardware – ADS Memória Principal
Limpar com um pedaço de borracha macia e limpa os contatos da memória;
Limpa contatos;
Álcool Isopropílico.

## Slide 13: Laboratório de Hardware – ADS Memória Secundária
HD – Hard Disk – Disco Rígido
Gigabytes (GB) Bilhões Terabytes (TB) Trilhões
Pratos ou mídias (disco) – superfície magnética;
Braço tem acesso a qualquer região do disco;
Discos giram em elevada rotação: 7200 RPM; 10.000 RPM; 15.000 RPM
Disco
Cabeças de leitura e gravação
Braço

## Slide 15: Laboratório de Hardware – ADS Memória Secundária
MEMÓRIA INTERNA
c) Taxa de transferência externa (MB/s) velocidade em que os dados transitam entre sua memória interna (cache) e a memória da placa mãe.

## Slide 16: Laboratório de Hardware – ADS Memória Secundária
Taxa de transferência externa (MB/s) IDE
Padrão | Taxa de Transferência
SATA-I (1ª Geração) | 150 MB/s
SATA-II (2ª Geração) | 300 MB/s
SATA-III (3ª Geração) | 600 MB/s
Padrão | Taxa de Transferência
ATA-33 ou Ultra DMA 33 | 33 MB/s
ATA-66 ou Ultra DMA 66 | 66 MB/s
ATA-100 ou Ultra DMA 100 | 100 MB/s
ATA-133 ou Ultra DMA 133 | 133 MB/s
SATA

## Slide 17: Laboratório de Hardware – ADS Tarefa no Laboratório
Em duplas ou trios pesquisem:
A) No Laboratório – as especificações de velocidade mais recentes dos módulos de memória RAM de PC’s;
Ex.:
B) Em casa - com ajuda de uma ferramenta (ex. CPU-Z ou Speecy) as especificações dos módulos de memória do seu computador explicadas na aula (ex. fabricante, tipo, tamanho, chanels, clock e clock atual, etc)
Envie relatório único (A e B) para e-mail: fabio@fatecpg.edu.br
Assunto: TRABALHO LH Incluir: Nomes completos dos alunos
Prazo: 01 semana
Envie único e-mail para: fabio@fatecpg.edu.br
Assunto: TRABALHO LH Incluir: Nomes completos dos alunos
Prazo: 01 semana