## Slide 1: Laboratório de Hardware
Processadores
Prof. Fábio Pessôa de Sá

## Slide 2: Laboratório de Hardware – ADS Processadores
Manuseio

## Slide 3: Laboratório de Hardware – ADS Processadores - Soquetes
Soquete: Conector do Processador localizado na placa mãe.
478
462
LGA 775
LGA 1156
Celeron, Xeon e em todos Core 2 Duo, Core 2 Quad e Core Extreme
i3 ; i5 ; i7
LGA 1150
i3; i5; i7 (4ª geração)
Pentium 4
Athlon; Duron

## Slide 4: Laboratório de Hardware – ADS Processadores - Clocks
Velocidade de um processador é medida em MHz (megahertz) ou GHz (Gigahertz); 1 GHz = 1000 Mhz = 1 bilhão de ciclos por segundo
Quanto maior o número de GHz, maior será o número de operações realizadas por segundo.
Velocidade do processador é chamada de clock. Ex.: Pentium 4 3.2 tem clock de 3.2 GHz

## Slide 5: Laboratório de Hardware – ADS Processadores - Clocks
Atualmente os processadores têm seus clocks interno e externo configurados de forma automática;
Todas as placas mãe possuem um circuito que controla a velocidade do processador, o gerador de clock;
O clock é um sinal eletrônico que realiza rápidas transições entre uma tensão máxima e uma tensão mínima, proxima de 0 volt.
O chip gerador de clocks define a velocidade do processador, memória, chipset, PCI, AGP.

## Slide 6: Laboratório de Hardware – ADS Processadores - Clocks
Todo Processador tem duas velocidades:
Clock Interno: Velocidade de execução de programas;
Clock Externo: Velocidade de acesso à memória e outras partes do computador
Ex.: Core 2 Quad modelo Q9650
Clock Interno: 3 GHz
Clock Externo: 1,3 GHz

## Slide 7: Laboratório de Hardware – ADS Processadores - Clocks
FSB (Front Side Bus – barramento do sistema – barramento externo – clock externo).
Para que um processador seja compatível com uma placa mãe, é preciso que a placa tenha o tipo de soquete requerido e a velocidade do FSB COMPATÍVEL:
A VELOCIDADE DO FSB DA PLACA MÃE DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR À DO FSB DO PROCESSADOR

## Slide 8: Laboratório de Hardware – ADS Processadores - Clocks

## Slide 9: Laboratório de Hardware – ADS Processadores - Clocks
A cache é uma pequena quantidade de memória super rápida e cara, que serve para acelerar o desempenho da memória RAM;
Necessária para acompanhar a velocidade do CPU.

## Slide 10: Laboratório de Hardware – ADS Identificando os componentes de hardware.
Observe as informações no processador;
Verifique a necessidade de trocar a pasta térmica do processador (em casa);
Recoloque o Processador de acordo com o chanfro (nunca force o componente).

## Slide 11: Laboratório de Hardware – ADS Tarefa no Laboratório
Em duplas ou trios pesquisem:
A) No Laboratório - os 03 soquetes de CPU mais recentes (Intel ou AMD) dos processadores de PC’s;
Ex.:
B) Em casa - com ajuda de uma ferramenta (ex. CPU-Z) identifique as características do processador do seu computador explicadas na aula (ex. cache; clock; tecnologia; modelo; marca; etc)
Envie relatório digitado (não é print) único (A e B) para e-mail: fabio@fatecpg.edu.br
Assunto: TRABALHO LH Incluir: Nomes completos dos alunos
Prazo: 01 semana