## Slide 1
Um Arduino é um micro controlador de placa única e um conjunto de software para programá-lo. O hardware consiste em um projeto simples de hardware livre para o controlador, com um processador Atmel AVR e suporte embutido de entrada/saída. O software consiste de uma linguagem de programação padrão e do bootloader que roda na placa.”
Em sintaxe: Arduino é um pequeno computador que pode ser programado para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele.
Arduíno

## Slide 2
Arduíno – Conexões

## Slide 3
O Arduino pode ser utilizado para desenvolver objetos interativos independentes, ou pode ser conectado a um computador, a uma rede, ou até mesmo à Internet para recuperar e enviar dados do Arduino e atuar sobre eles. Em outras palavras, ele pode enviar um conjunto de dados recebidos de alguns sensores para um site, dados estes que poderão, assim, ser exibidos na forma de um gráfico.
O Arduino pode ser conectado a LEDs, displays (mostradores) de matriz de pontos , botões, interruptores, motores, sensores de temperatura, sensores de pressão, sensores de distância, receptores GPS, módulos Ethernet ou qualquer outro dispositivo que emita dados ou possa ser controlado. Uma pesquisa na Internet revelará muitos outros projetos em que um Arduino foi utilizado para ler dados e controlar uma enorme quantidade de dispositivos.
Chip Atmel Atmega – coração do Arduino.
Arduíno – Componentes - Protoboard

## Slide 4
Uma matriz de contato, ou placa de ensaio (ou protoboard, ou breadboard em inglês) é uma placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais. A grande vantagem do protoboard na montagem de circuitos eletrônicos é a facilidade de inserção de componentes, uma vez que não necessita soldagem. As placas variam de 800 furos até 6000 furos, tendo conexões verticais e horizontais.
Arduíno – Componentes - Protoboard

## Slide 5
Para programar o Arduino (fazer com que ele faça o que você deseja) você utiliza o IDE do Arduino, um software livre no qual você escreve o código na linguagem que o Arduino compreende (baseada na linguagem C/C++ e pode até ser extendida por meio de bibliotecas C++). O IDE permite que você escreva um programa de computador sketches (rascunho, ou esboço)., que é um conjunto de instruções passo a passo, das quais você faz o upload para o Arduino. Seu Arduino, então, executará essas instruções, interagindo com o que estiver conectado a ele.
O hardware e o software são ambos de fonte aberta, o que significa que o código, os esquemas, o projeto etc. podem ser utilizados livremente por qualquer pessoa e com qualquer propósito.
Dessa forma, há muitas placas-clone e outras placas com base no Arduino disponíveis para compra, ou que podem ser criadas a partir de um diagrama. De fato, nada impede que você compre os componentes apropriados e crie seu próprio Arduino em uma matriz de pontos ou em sua PCB (Printed Circuit Board, placa de circuito impresso) feita em casa.
Como os projetos são de fonte aberta, qualquer placa-clone é 100% compatível com o Arduino e, dessa forma, qualquer software, hardware, shield (escudo), placas de circuito contendo outros dispositivos (por exemplo, receptores GPS, displays de LCD, módulos de Ethernet) etc. também será 100% compatível com o Arduino genuíno.
Versões de Arduino: Mini, Nano e Bluetooth do Arduino. Mega 2560, que oferece mais memória e um número maior de pinos de entrada/saída. Placas utilizam um novo bootloader, o Optiboot, que libera mais 1,5 kB de memória flash e permite uma inicialização mais rápida. Versão mais popular Uno (28 pinos ligados a um soquete C.I (circuito integrado).
Arduíno – Programação

## Slide 6
Arduíno – Programação – Partes Básicas
A IDE foi desenvolvida com Java (necessita JVM ), funciona em Windows. Mac OS X e Linux (pode precisar de driver) e utiliza GCC + GCC Avr para compilação, por sua vez a transferência para a placa é feita via USB pelo IDE e, pode ser baixada através do site www.arduino.cc
void setup()  será executado uma única vez ao ligar a placa
{
}
void loop()  será executado infinitamente
{
}
Métodos obrigatórios

## Slide 7
Portas Digitais e Analógicas
Normalmente os componentes são ligados em portas digitais e analógicas por intermédio do código Arduino, utilizando as portas:
pinMode(<porta>,<modo>)  será configura uma porta digital para ser lida ou para enviarmos dados
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(11,INPUT);
digitalWrite(<porta>, 0 ou 1)  envia 0 ou 1 para porta digital
digitalWrite(11,1);
digitalWrite(11,0);
digitalRead(porta)  retorna um 0 ou 1 lido da porta
int x;
x = digitalRead(11);
analogRead(<porta>)  retorna de 0 a 1023 com o valor da porta analógica
int luz = analogRead(0);
analogWrite(<porta>,<valor>)  escreve em uma porta PWM um valor de 0 a 255
analogWrite(11,200);

## Slide 8
Arduíno – Portas Híbridas – PWM
Pulse width Modulation (Pulso com modulação).
Trata-se de uma porta digital, no entanto, é possuidora de modularização de zeros e uns, de modo que, ela consegue expressar uma idéia de potência.
0v
5v
0% Duty Cycle – AnalogWrite(0)
0v
5v
25% Duty Cycle – AnalogWrite(64)
0v
5v
50% Duty Cycle – AnalogWrite(127)
0v
5v
75% Duty Cycle – AnalogWrite(191)
0v
5v
100% Duty Cycle – AnalogWrite(255)
Pulse width Modulation

## Slide 9
Arduíno – Componentes
+
-
O diodo emissor de luz
• Conhecido pela sigla
LED (Light EmittingDiode)
• Sua funcionalidade básica é a
emissão de luz
• Voltagem:
 Vermelho 1.6 V
 Verde 2.1 V
 Amarelo 2.1 V
 Laranja 2.2 V
 Azul 4-5 V

## Slide 10
Arduíno – Resistores - Identificação
Funções:
O resistor tem por finalidade transformar a energia elétrica em energia térmica, assim como, diminuir a quantidade de corrente elétrica. Esta resistência elétrica é tida como a oposição à passagem de uma corrente elétrica (medida em ohms)
A identificação do valor da resistência de um resistor é de acordo as cores apresentadas em sua cápsula

## Slide 11
Arduíno
x10 0
x10 1
x10 2
x10 4
x10 5
x10 6
x10 7
x10 8
x10 9
x10 -1
x10 -2
x10 3

## Slide 12
Componentes necessários
De acordo com a tabela, para um resistor de 100 Ω você necessita de 1 na primeira faixa, que e marrom, seguido por um 0 na faixa seguinte, que e preta. Então, deve multiplicar isso por 101 (em outras palavras, adicionar um zero), o que resulta em marrom na terceira faixa. A faixa final indica a tolerância do resistor. Caso seu resistor tenha uma faixa dourada, ele tem uma tolerância de ―5%; isso significa que o valor, de fato, do resistor varia entre 95 Ω e 105 Ω. Dessa forma, se você tem um LED que requer 2 V e 35 mA, necessitara de um resistor com uma combinação de faixas Marrom, Preto, Marrom.
Caso queira um resistor de 10 kΩ (ou 10 quilo-ohms), necessitara de uma combinação Marrom, Preto, Laranja (1, 0, +3 zeros).
Se necessitar de um resistor de 570 kΩ, quais serão as cores?
___________________________________________.
Arduíno – Resistores

## Slide 13
Favor identificar qual é o valor da resistência dos resistores abaixo identificados de acordo com as cores apresentadas em suas cápsulas?
Arduíno – Resistores - Identificação

## Slide 14
Arduíno – Módulos - Shields
v
Xbee(wireless)
Motor control
Bluetooth
Acelelometro
Internet
Expansor de saídas
Navigations (robos)
Detector de gás
Game / Joystic
Memória SD
Wave (música)
GPS
ETC
Teclado
Sensor de Luminosidade
GPS Shield
Internet

## Slide 15
Para realizar mos o experimento a seguir qual será o valor que será utilizado pelo resistor?
O Arduino utiliza-se de uma saída equivalente a mais ou menos 5 volts. Do mesmo modo que o led vermelho é possuidor de uma voltagem de 1.6 volts e, uma corrente aproximadamente 20 mA.
Em sendo assim, ao aplicarmos a lei da física conhecida como lei de Ohm obteremos:
 U = R . i
R = U / i
 R = (5,0 – 1,6) / 0,020
 R = 3,4 / 0,020
R = 170 omhs
Pois bem, o resistor a ser utilizado terá um valor de 170 a 1k ohms
Piscar – Led – Experimento 1
Para realizarmos o experimento 1 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, Led’s e um resistor de 220 ohms.
Programa (exp. 1)
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); //HIGH = 1 : LIGA LED
delay(500);
digitalWrite(13, LOW); //LOW = 0 : DESLIGA LED
delay(500);
}
Obs: Finalmente para testarmos a eficiência de nossa experiência iremos substituir a função “delay(500)” por “delay(1000)”. Observem o que acontece?
Da mesma forma, também iremos alterar o programa acima para piscar conforme o ritmo solicitado:lento, lento, rápido, rápido

## Slide 16
Para realizar mos o experimento a seguir qual será o valor que será utilizado pelo resistor?
O Arduino utiliza-se de uma saída equivalente a mais ou menos 5 volts. Do mesmo modo que o led vermelho é possuidor de uma voltagem de 1.6 volts e, uma corrente aproximadamente 20 mA.
Em sendo assim, ao aplicarmos a lei da física conhecida como lei de Ohm obteremos:
 U = R . i
R = U / i
 R = (5,0 – 1,6) / 0,020
 R = 3,4 / 0,020
R = 170 omhs
Pois bem, o resistor a ser utilizado terá um valor de 170 a 1k ohms
Piscar – 3 Led’s – Experimento 2
Para realizarmos o experimento 2 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, 3 Led’s e um resistor de 220 ohm e , terá a função de fazer os 3 led’s piscarem seqüencialmente.
Programa (exp. 2)
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); //HIGH = 1 : LIGA LED
delay(500);
digitalWrite(13, LOW); //LOW = 0 : DESLIGA LED
delay(500);
}
Obs: Finalmente para testarmos a eficiência de nossa experiência iremos substituir a função “delay(500)” por “delay(1000)”. Observem o que acontece?
Da mesma forma, também iremos alterar o programa acima para piscar conforme o ritmo solicitado:lento, lento, rápido, rápido

## Slide 17
Piscar – 3 Led’s – Experimento 2
Para realizarmos o experimento 2 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, 3 led’s e um resistor de 220 ohm que, por sua vez, terá a função de fazer os 3 led’s piscarem seqüencialmente.
Programa (exp. 2)
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(11, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(11, LOW);
delay(500);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(12, LOW);
delay(500);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(500);
}
Para testarmos mais uma vez a eficiência de nossa experiência iremos substituir na função “void setup()” os seguintes parametros.
Da mesma forma, também iremos alterar o programa ao lado para piscar conforme o ritmo solicitado.
Programa (exp. 2)
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(11, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
}

## Slide 18
Classe Serial
Este tipo de classe denominada serial permite ao arduino comunicar-se com o computador por intermédio de uma porta serial (via USB)
Arduino – Classe Serial & LDR (Light Dependent Resistor)
Instruções
São observadas dois principais tipos de instruções :
Serial.begin (9600)  inicia a comunicação inicia a comunicação do Arduino
com o computador utilizando a velocidade 9600 bits por segundo
Serial.println (x,DEC)  envia o valor de x como decimal para o computador
LDR (Resistor Dependente da Luz
Um resistor dependente da luz, é um transdutor de entrada (sensor) que converte a luz em valores de resistência. Sua composição química contém de sulfeto de cádmio (CdS) ou seleneto de cádmio (CdSe).
Existe um aspecto de suma importância que diz respeito à sua resistência, pois a mesma diminui na medida que a luminosidade fica intensa, assim como, quando da existência de pouca luminosidade, aumenta consideravelmente sua resistência,

## Slide 19
Luz Ambiente – Experimento 3
Para realizarmos o experimento 3 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, LDR e um resistor de 10 K.
Programa (exp. 3)
void setup()
{
Serial.begin(9600); // inicia comunicação com computador
}
void loop()
{
int luz = analogRead(5); // faz leitura da luminosidade
Serial.println(luz); // envia valor da luminosidade ao computador
delay(500);
}
Obs: A função deste experimento será a de medir a luminosidade do ambiente e enviar para o computador através da porta serial. Para executar o programa será necessário acionar o botão “Serial Monitor” do IDE.
Resultado da operação
Serial Monitor

## Slide 20
Controle de LED com Luz Ambiente – Experimento 4
Para realizarmos o experimento 3 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, LDR , resistor de 10 K, LED um resistor de 220 ohm.
Programa (exp. 3)
void setup()
{
Serial.begin(9600); // inicia comunicação com computador
pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop()
{
int luz = analogRead(5); // faz leitura da luminosidade
Serial.println(luz); // envia valor da luminosidade ao computador
if (luz>500)
digitalWrite(13,HIGH);
else
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
}
Obs: A função deste experimento será a de acender o LED quando o ambiente estiver escuro e, apagar o LED quando o ambiente estiver claro.
Para concluirmos nosso aprendizado em relação a LED’s e luz ambiente, favor elaborar um circuito com 1 LDR e 2 LED’s (1
vermelho e 1 verde). Assim que estiver escuro, acender o LED
vermelho e quando estiver claro, acender o LED verde.

## Slide 21
Chave com Táctil (Push Button) - Experimento 5
Para realizarmos o experimento 5 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, botão táctil, resistor de 10 K, LED um resistor de 220 ohm.
Programa (exp. 3)
void setup()
{
Serial.begin(9600); // inicia comunicação com computador
pinMode(2, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
int sensorValue = digitalRead(2);
Serial.println(sensorValue);
if (sensorValue==1)
digitalWrite(13,HIGH);
else
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
}
Obs: A função deste experimento será a de acender o LED quando se o botão for ativado.
Para darmos prosseguimento ao nosso aprendizado iremos obter mais detalhes de informações sobre o Push Button também conhecido por Chave de Toque. Sua principal ação incide sobre o fechamento de um contato quando pressionada.

## Slide 22
BUZZER (Buzina)
O buzzer é um equipamento, de dimensões pequena , cuja composição é formada de 2 camadas de metal e uma
camada interna de cristal piezoelétrico (como um lanche). Assim que é alimentado com uma fonte de sinal, vibra de acordo com a mesma frequência recebida, funcionando como uma sirene ou alto-falante.
É interessante notar que existem várias versões e tamanhos.
Algo importante a saber é, que todos os dispositivos sonoros de alarmes (como os de automóvel) utilizam um buzzer como fonte de sonoridade.
Interessante notar que a sua vantagem em relação aos altos-falantes comuns é o baixíssimo consumo de energia em relação à potência sonora, podendo ser facilmente alimentado com pequenas baterias.
Arduino – BUZZER – Experimento 6
Para realizarmos o experimento 6 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, Botão Táctil , resistor de 10 K e uma Buzina.
Programa (exp. 6)
void setup()
{
Serial.begin(9600); // inicia comunicação com computador
pinMode(2, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
int sensorValue = digitalRead(2);
Serial.println(sensorValue);
if (sensorValue==1)
digitalWrite(13,HIGH);
else
digitalWrite(13,LOW);
delay(100);
}
Para concluirmos nosso aprendizado em relação a sons, favor elaborar um circuito com 1 LDR e 1 BUZZER, para quando estiver escuro, tocar a Buzina.

## Slide 23
Arduino – Música & BUZZER – Experimento 7
Para realizarmos o experimento 7 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão e uma BUZZER (Buzina).
Programa (exp. 7)
int speakerPin = 13;
int length = 15; // número da nota
char notes[] = "ccggaagffeeddc "; // um espaço representa um resto
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2)
{
digitalWrite(speakerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(speakerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}
void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956
}; // tocar o tom corresponde ao nome da nota
Programa (exp. 7) – continuação
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
} } }
void setup() {
pinMode(speakerPin, OUTPUT); }
void setup() {
pinMode(speakerPin, OUTPUT);
}
void loop() {
for (int i = 0; i < length; i++) {
if (notes[i] == ' ') {
delay(beats[i] * tempo); // rest
} else {
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
// pause between notes
delay(tempo / 2);
}
}

## Slide 24
LM35 - Sensor deTemperatura Experimento 7
LM35
O LM35 Sensor de Temperatura, é um sensor de temperatura linear e trabalha com temperaturas entre -55 e 150 graus centigrados.
Tem por função efetuar a leitura da temperatura e enviar para
a porta serial.
Para realizarmos o experimento 8 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão e uma sensor de temperatura LM35.
Programa (exp. 8)
void setup()
{
Serial.begin(9600); // inicia comunicação com computador
}
void loop()
{
int t = analogRead(0);
Serial.println(t);
delay(1000);
};
Programa alterado (exp. 8)
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int t = analogRead(0);
float tc = ( 5 * t * 100.0 / 1024);
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(tc);
Serial.println(" graus celsius");
delay(1000);
};

## Slide 25
Enviando Dados - do Computador para Arduino
LM35
Anteriormente em alguns exercícios, utilizamos a classe Serial para enviar dados do Arduino para o computador através da porta serial.
É sabido que, a classe Serial também pode ser utilizada para receber dados enviados pelo
computador ao Arduino.
Para isso, serão utilizadas duas instruções:
Serial.available() que indica a quantidade de dados disponíveispara leitura e, Serial.read() que lê o próximo valor do buffer enviado pela serial, se retornar -1 não possui nenhum valor para ser lido no buffer.
Tem a função de Ligar/desligar Leds pelo Computador
Led1 (‘1’=Liga, ‘A’=Desliga)
Led2 (‘2’=Liga, ‘B’=Desliga)
Led3 (‘3’=Liga, ‘C’=Desliga)
Digite os valor abaixo e clique em Send: – 1 – B– 2 – B– 1A1A – 1A1B1C – 123ABC123ABC – 123CBA123CBA
Para realizarmos o experimento 9 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, 3 LED’s, resistor 220 ohms.
Programa (exp.9 )
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
}
void loop() {
int x = Serial.available();
Serial.println(x);
if(x > 0) {
int dado = Serial.read();
if (dado=='1') digitalWrite(13,HIGH);
if (dado=='2') digitalWrite(12,HIGH);
if (dado=='3') digitalWrite(11,HIGH);
if (dado=='A') digitalWrite(13,LOW);
• Transfira o programa e clique no botão Serial Monitor.
Continua...
if (dado=='A') digitalWrite(13,LOW);
if (dado=='B') digitalWrite(12,LOW);
if (dado=='C') digitalWrite(11,LOW);}
delay(500);
}
Programa (exp.9 )
Digite os valor abaixo e clique em Send:
– 1
– B
– 2
– B
– 1A1A
– 1A1B1C
–123ABC123ABC
– 123CBA123CBA

## Slide 26
LED RGB
Para realizarmos o experimento 10 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, LED’s, RGB resistor 220 ohms.
Programa (exp.10)
void setup()
{
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13,HIGH); // vermelho
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(12,HIGH); // verde
delay(500);
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(11,HIGH); // azul
delay(500);
digitalWrite(11,LOW);
delay(1000);
}
LED RGB
São denominados Led’s RGB, aqueles led’s que podem emitir 3 cores: vermelho,
verde e azul (RGB).
Deste modo, as cores podem ser emitidas isoladamente ou em conjunto utilizando-se da porta PWM, onde pode-se controlar a intensidade de cada cor.
Este tipo de led, tem por função alternar as cores emitidas, ou seja, elas podem ser combinadas.

## Slide 27
LED RGB
Para realizarmos o experimento 10a serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, LED’s, RGB resistor 220 ohms.
Programa (exp.10a)
void setup()
{
}
void loop()
{
}
LED RGB
Favor alterar o programa anterior para gerar
outras cores RGB:
 Amarelo: Vermelho + Verde
 Magenta: Vermelho + Azul
 Ciano: Verde + Azul

## Slide 28
POTENCIOMETRO
São denominados potenciômetros , aqueles dispositivos eletromecânicos possuidores de resistores de valores fixos onde são movidos por intermédio de contatos deslizantes, provocando variações. É de praxe que eles sejam possuidores de 3 terminais, um Vcc, outro GND e um de sinal (analógico).
Representação
FUNÇÃO MAP
Esta função “map” tem o poder de converter uma determinada faixa de valores de entrada em uma também determinada faixa de valores de saída. Observe o seguinte caso: para um determinado potenciômetro gerando valores de entrada entre 0 e 1023 (10bits) é desejado que haja uma conversão para
uma saída analógica entre 0 e 255 (8 bits).
Sintaxe
map(entrada, in_min, in_max, out_min, out_max)
int val = map( x, 0, 0, 255)
Para realizarmos o experimento 11 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, potenciômetro de 10k.
Sua principal função é , ler valor do potenciômetro e envia-lo para computador através da porta serial.
POTENCIOMETRO

## Slide 29
POTENCIOMETRO
Para realizarmos o experimento 11 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, potenciômetro de 10k.
Sua principal função é , ler valor do potenciômetro e envia-lo para computador através da porta serial.
Favor executar o programa abaixo e, clique no botão Serial
Monitor, gire o potenciômetro e observe os valores gerados
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int val = analogRead(0);
Serial.println(val);
delay(500);
}
Serial Monitor

## Slide 30
Controle de LED com POTENCIOMETRO
Favor elabore um circuito para regular a intensidade do Led com o potenciômetro. Favor usar uma porta PWM como entrada do Led, assim como também, a função “map” para converter os valores de entrada do potenciômetro em valores de saída para o Led.
Para realizarmos o experimento 12 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, potenciômetro de 10k, Led e resistor 220 ohm.
Sua principal função será, utilizar o potenciômetro para controle de velocidade do “Pisca Led”
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop()
{
int pot = analogRead(0);
Serial.println(pot);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(pot);
digitalWrite(13,LOW);
delay(pot);
}
Controle de LED com POTENCIOMETRO

## Slide 31
Display de 7 Segmentos
Este tipo de display de sete segmentos é composto de oito LEDs (Diodos emissores de luz) , sete para formar o número que deverá ser apresentado e, um para gerar o ponto decimal.
Em sendo assim, sua classificação pode ser um anodo (+), ou, um catodo (-).
Desta forma, os displays LED de 7 segmentos serão utilizados para inúmeras tarefas em automação.
Para realizarmos o experimento 13 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, display 7 segmentos e um resistor 220 ohm.
Sua principal função será, acender cada um dos 8 Led’s do display
Display de M7 Segmentos
 Pino 13 – Led A
 Pino 12 – Led B
 Pino 11 – Led C
 Pino 10 – Led D
 Pino 9 – Led E
 Pino 8 – Led F
 Pino 7 – Led G
 Pino 6 – Led do Ponto Decimal
Conexões

## Slide 32
Display de 7 Segmentos
Para realizarmos o experimento 13 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, display 7 segmentos e um resistor 220 ohm.
Sua principal função será, acender cada um dos 8 Led’s do display
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
delay(300);
cont. p13
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(8,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(7,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(6,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(6,LOW);
}

## Slide 33
Contador
Para realizarmos o experimento 14 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, display 7 segmentos e um resistor 220 ohm.
Sua principal função será, contar de 0 à 9.
Número 0
Leds:
A, B, C,
D, E, F
Leds:
B, C
Número 1
Leds:
A, B, D,
E, G
Número 2
Número 3
Leds:
A, B, C,
D, G
Leds:
B, C,
F, G
Número 4
Leds:
A, C, D,
F ,G
Número 5
Leds:
A, C, D,
E, F ,G
Número 6
Leds:
A, B, C
Número 7
Leds:
A, B, C,
D, E, F, G
Número 8
Leds:
A, B, C,
D, F, G
Número 9
Leds:
PD
Número ponto
Decimal
Leds:
A, D, E,
F, G
Número ERRO
Contador
Relação Led – número (de 0 à 9 – “E”=Erro)

## Slide 34
#define PINO_A 13
#define PINO_B 12
#define PINO_C 11
#define PINO_D 10
#define PINO_E 9
#define PINO_F 8
#define PINO_G 7
#define PINO_PD 6 // PONTO DECIMAL
void imprimeNumero(int n)
{
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop()
{
int pot = analogRead(0);
Serial.println(pot);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(pot);
digitalWrite(13,LOW);
delay(pot);
}
Contador
Para realizarmos o experimento 14 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, display 7 segmentos e um resistor 220 ohm. Sua principal função será, contar de 0 à 9.
Contador
cont-1. p14
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(6,LOW);
if (n==0 || n==2 || n==3 || n==5 || n==6 || n==7 || n==8 || n==9 || n<0 || n>9)
digitalWrite(PINO_A,HIGH);
if (n==0 || n==1 || n==2 || n==3 || n==4 || n==7 || n==8 || n==9)
digitalWrite(PINO_B,HIGH);
if (n==0 || n==1 || n==3 || n==4 || n==5 || n==6 || n==7 || n==8 || n==9)
digitalWrite(PINO_C,HIGH);
if (n==0 || n==2 || n==3 || n==5 || n==6 || n==8 || n==9 || n<0 || n>9)
digitalWrite(PINO_D,HIGH);
if (n==0 || n==2 || n==6 || n==8 || n<0 || n>9)
digitalWrite(PINO_E,HIGH);
if (n==0 || n==4 || n==5 || n==6 || n==8 || n==9 || n<0 || n>9)
digitalWrite(PINO_F,HIGH);
if (n==2 || n==3 || n==4 || n==5 || n==6 || n==8 || n==9 || n<0 || n>9)
digitalWrite(PINO_G,HIGH);
}

## Slide 35
Contador
Para realizarmos o experimento 14 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, display 7 segmentos e um resistor 220 ohm. Sua principal função será, contar de 0 à 9.
Contador
Cont-2. p14
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
}
void loop()
{
for (int x=0; x<=10;x++)
{
imprimeNumero(x);
delay(1000);
}
}

## Slide 36
Transistores
Os transistores funcionam como um controlador de fluxo de corrente.
São como uma torneiras, possuem 3 terminais denominados de “base”, “emissor” e “coletor”.
A “base” tem a função da manopla da torneira ou seja, controlar o fluxo de corrente que irá fluir entre o “coletor” e o emissor (o que entra na torneira pela caixa d ́água e o que sai na boca da torneira).
O transistor também funciona com um amplificador.
Transistor

## Slide 37
Controle de Lampadas & Tomadas
Pelo motivo do arduino trabalhar com 5 volts corrente contínua, não é possível liga-lo a um fio 110 volts, simplesmente pelo motivo de que, a energia elétrica das residências cujas tomadas e lâmpadas trabalham de forma inversa, ou seja, com corrente alternada nos valores de 127 ou 220 volts.
Este é um dos principais motivos que torna-se inviável a transmissão de corrente contínua para longas distâncias. Em sendo assim, como fazer com que o arduino controle tomadas e lâmpadas?
Existe um equipamento denominado relé, que nada mais é que um interruptor eletromagnético, que quando energizado faz com que o interruptor feche um determinado contato.
Lampadas & Tomadas
Rele & Arduino
Rele
Transistor
Por sua vez, esses contatos poderão estar normalmente abertos (desconectados) ou normalmente fechados (conectados), também conhecidos como as siglas NO e NC em inglês ou NA e NF em português.
É de conhecimento que o arduino fornece no máximo 40mA em suas portas.
No entanto , para acionar o Relé, é necessário de aproximadamente 70mA. Em sendo assim, devemos ligar um transistor entre o Arduino e o Relé.

## Slide 38
Controle de Lampadas & Tomadas
Lampadas & Tomadas
Placa Tomada com Arduino
Um outro aspecto de suma importância, tem haver com a Tensão reversa, que é um fenômeno físico que acontece em todo mecanismo eletromagnético quando é desenergizado.
Assim que tiramos a energia de um dispositivo eletromagnético recebemos de volta um “choque”.
Isso poderia queimar o transistor ou o arduino, de tal modo, para evitar esse fenômeno, é utilizado um diodo, equipamento que permite a corrente transite em um único sentido.
O diodo pode ser ligado em paralelo com o mecanismo
Tensão Reversa
Diodo
Placa Tomada
Placa Tomada com Arduino

## Slide 39
Para realizarmos o experimento 15 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, placa Tomada (Relé, Transistor, Diodo), Bateria de 12v (ou fonte), Lâmpada de 127 volts e uma tomada de 127 volts.
Sua principal função será, piscar a lâmpada.
Placa Tomada
Controle de Lampadas & Tomadas
Lampadas & Tomadas
Placa Tomada com Arduino
void setup()
{
pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(1000);
}

## Slide 40
Para realizarmos o experimento 17 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, potenciômetro10k, transistor Tip 122, diodo e motor DC
Sua principal função será, controlar a velocidade do motor com Potenciômetro
Controle de Motor & Potenciômetro
void setup()
{
}
void loop()
{
}
Controle de Motor & Potenciômetro
Motor & Potenciômetro
Diodo

## Slide 41
Motores & Arduino
Motores com Arduino
Os motores tem como função movimentar peças (braços, superfícies, etc), assim como locomover (rodas, esteiras, pernas, etc). Suas principais características correspondem à velocidade de rotação / rpm, força, precisão.
Os redutores têm por função, transformar a rotação em força. Os principais tipos são, o motor DC/CC (velocidade), o servo motor (precisão e/ou força) e o motor de passo (precisão e ou força).
São motores poucos complexos detentores das seguintes características:
Possuidores alta velocidade (conforme redução), não possuem precisão angular, a potencia é controlado com PWM. Assim como o relé, precisamos ligar em um transistor com diodo de proteção e, para inverter-se a direção da rotação tem-se que inverter a polaridade.
Motor DC
Motor DC
Motores & Arduino
Redutor
Ao contrário dos motores DC os Servo Motores são detentores das seguintes características :
São motores com precisão angular, de fácil comando. São motores que possuem mais redução e mais dirigibilidade (driver). É interessante notar estes motores, tem por padrão virar apenas de 0 a 180 graus.
Existe a possibilidade de podermos hackear ou comprar servos full-rotation.
Já com relação às conexões, estas se apresentam de forma super simples, tais como, GND, 5v e Sinal Digital
Servo & Motor
Servo Motor
Servo Motor - Conexões

## Slide 42
Este tipo de classe, é utilizada para controlar Servos Motores, e estão presente na biblioteca: Servo.h.
Os métodos utilizados são os seguintes:
Servo.attach(porta) (porta)  conecta servo à uma conecta servo à uma porta digital
Servo.write(val)  define ângulo do braço do servo (0 – 180 graus)
Servo.detach()  desconecta servo de uma porta digital
Para realizarmos o experimento 18 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, potenciômetro 10k e o s servo motor.
Sua principal função será, Controlar o servo motor com potenciômetro.
Favor executar o programa, gire o potenciômetro e observe o
servo
Classe Servo
Servo & Potenciômetro
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
meuServo.attach(4);
}
Controlando o Servo com Potenciômetro
void loop()
{
int val = analogRead(0);
int x = map(val,0,1023,0,179);
Serial.print(val);
Serial.print(" - ");
Serial.println(x);
meuServo.write(x);
delay(10);
}

## Slide 43
Sensor de Distância
Os Sensores de Distância, medem a distância do sensor até um objeto ou obstáculo. São utilizados em robôs para detectar obstáculos. Existem dois tipos, os: Ultrassônicos e os Infravermelhos.
O Sensor Ultrassônico HC-SR04, emite um sinal ultrassônico para detectar obstáculos, onde, a faixa de medição estende-se entre 2 centímetros à 4 metros. Também é possuidor de um emissor e um receptor ultrassônico com 4 conexões: 5V Supply (VCC), Tigger Pulse Input (Trig), Echo Pulse Output (Echo) e o 0V Ground (GND).
Classe Ultrasonic
Sensor de Distância
Serão apresentados dois tipos de sistemas de medição, o sistema que realiza medição em centímetros (CM) e o que realiza medição em polegadas (INC).
Classe que utilizada dois métodos com o Sensores Ultrassônicos padrão SR04 :
Método construtor: Ultrasonic Ultrasonic(trigger_pin trigger_pin, echo_pin echo_pin)
Método de medição: Ultrasonic.Ranging(sist_med)

## Slide 44
Para realizarmos o experimento 19 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, Sensor HC-SR-04 e Buzzer.
Sua principal função será, acionar a buzina quando estiver próximo de um obstáculo.
Favor executar o programa, posicione a palma da mão em frente de sensor, fazendo variar a distância
Detector & Obstáculo
Sensor de Distância
Sensor de Distância
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic(12,13);
void setup()
{
pinMode(7,OUTPUT);
}
void loop()
{
int dist = ultrasonic.Ranging(CM);
Serial.print(dist);
Serial.println(" cm");
if (dist < 30)
{
digitalWrite(7,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(7,LOW);
delay(dist*15);
}
delay(100);
}

## Slide 45
Para os humanos: sentidos, pensamentos, e ações
Para os robôs: os sentidos serão os sensores, os pensamentos serão os processamentos (programas) e as ações os atuadores.
Dessa forma, um robô aciona seus atuadores, baseado em seu processamento que teve como entrada os dados vindos de seus sensores.
Todos os robôs têm em comum a realização de algum tipo de movimento sendo que também podemos distinguir os robôs pela sua capacidade de processamento, sendo assim poderíamos classificar os robôs como:
assim poderíamos classificar os robôs como:
Robô “inteligente”: pode se mover de forma autônoma e segura por um ambiente não preparado e atingir um objetivo ou efetivar uma tarefa.
Robô não “inteligente”: deve repetir de forma confiável a mesma tarefa para que foi programado.
Tipos de robôs: Manipuladores ou braços robóticos, Robôs móveis com rodas; Robôs móveis com pernas e os Humanóides.
Robótica & Arduíno
Controle de dois motores
A maneira que invertemos a polaridade de um motor DC, ele irá girar no sentido inverso, utilizando um CI auxiliar, poderemos então controlar 2 motores.
Por sua vez o CI auxiliar permite inverter a polaridade e, a solução é utilizar transistores em ponte H.
Em sendo assim, podemos usar um circuito de ponte H pronto (Motor Control Shield)

## Slide 46
Shield: Motor Control ou Motor Driver
Robótica & Arduíno
Circuito L293D
Remoção do limitador
Troca do potenciômetro por resistores fixos 2.2k
Adaptação de um Servo motor para rotação contínua

## Slide 47
Para realizarmos o experimento 20 serão utilizados os seguintes materiais para Hackear o Servo: servo 9g, chave philips pequena, alicate de corte, ferro de solda, estanho e 2 resistores de 2.2k
Robótica com Arduino
void setup()
{
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
void setup()
{
meuServo.attach(4);
}
void loop()
{
meuServo.write(180);
delay(3000);
}
meuServo.write(90);
delay(3000);
}
Robótica & Arduíno
Para realizarmos o experimento 20 serão utilizados os seguintes materiais para Testar o Servo: arduino, protoboard, fios de conexão, sensor HC-SR-04, e buzzer
Sua principal função será, Hackear o servo para ficar com rotação contínua
Etapas a serem realizadas:
 1 – Abrir o servo
2 – Desmontar o servo
3 – Cortar o limitador mecânico
4 – Cortar os fios do potenciômetro
5 – Soldar os resistores
6 – Montar o servo
Favor execute o programa meuServo.attach(4);

## Slide 48
Para realizarmos o experimento 21 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, 2 Servos hackeados, 2 Rodas, caixa de papelão e fita adesiva / elástico.
Sua função será, construir um robô com duas rodas e fazê-lo andar
Favor conectar a bateria 4,8v e execute o programa.
Posteriormente teste o robô com a bateria de 9v ligada ao Arduino
Robô que Anda
Robô que Anda
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
void setup()
{
servo1.attach(12);
servo2.attach(13);
}
void loop()
{
// andar para frente (ou para trás)
servo1.write(0);
servo2.write(180);
delay(4000);
// parar
servo1.write(90);
servo2.write(180);
delay(2000);
cont-1. p21
// andar para trás (ou para frente)
servo1.write(180);
servo2.write(0);
delay(4000);
// parar
servo1.write(90);
servo2.write(180);
delay(2000);
}

## Slide 49
Para realizarmos o experimento 22 serão utilizados os seguintes materiais: arduino, protoboard, fios de conexão, 2 Servos hackeados, 2 Rodas, caixa de papelão e fita adesiva / elástico.
Sua função será, construir um robô com duas rodas e fazê-lo andar, parar e virar.
Favor conectar a bateria 4,8v e execute o programa.
Posteriormente teste o robô com a bateria de 9v ligada ao Arduino
Robô que Anda , Para e Vira
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
void setup()
{
}
void andarFrente(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(180);
servo2.write(0);
delay(tempo);
}
void andarTras(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(0);
servo2.write(180);
delay(tempo);
}
void parar(int tempo)
{
servo1.detach();
servo2.detach();
delay(tempo);
}
Robô que Anda , Para e Vira
cont-1. p22
void virarEsq(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(90);
servo2.write(0);
delay(tempo);
}
void virarDir(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(180);
servo2.write(90);
delay(tempo);
}
void loop()
{
andarFrente(2000);
virarEsq(1000);
andarFrente(1000);
parar(1000);
pararTras(2000);
parar(1000);
}

## Slide 50
Robô que Anda , Para , Vira e Desvia de Obstáculos
cont-1. p23
void parar(int tempo)
{
servo1.detach();
servo2.detach();
delay(tempo);
}
void virarEsq(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(90);
servo2.write(0);
delay(tempo);
}
void virarDir(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(180);
servo2.write(90);
delay(tempo);
}
#include <Servo.h>
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic(10,9);
Servo servo1;
Servo servo2;
void setup()
{
pinMode(8,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void andarFrente(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(180);
servo2.write(0);
delay(tempo);
}
void andarTras(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(0);
servo2.write(180);
delay(tempo);
}
cont-2. p23
void buzina() {
digitalWrite(8,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(8,LOW);
delay(50);
digitalWrite(8,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(8,LOW);
delay(50);
}
int lerDistancia() {
int dist = ultrasonic.Ranging(CM);
return dist;
}
void loop() {
andarFrente(200);
Int dist=lerDistancia();
Serial.println(dist);
while (dist < 30)
{
parar(0);
buzina();
virarEsq(500);
dist = lerDistancia();
Serial.println(dist);
} }

## Slide 51
Robô que Anda , Para , Vira e Desvia de Obstáculos
cont-1. p24
void parar(int tempo)
{
servo1.detach();
servo2.detach();
delay(tempo);
}
void virarEsq(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(90);
servo2.write(0);
delay(tempo);
}
void virarDir(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(180);
servo2.write(90);
delay(tempo);
}
#include <Servo.h>
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic(10,9);
Servo servo1;
Servo servo2;
void setup()
{
pinMode(8,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void andarFrente(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(180);
servo2.write(0);
delay(tempo);
}
void andarTras(int tempo)
{
servo1.attach(13);
servo2.attach(12);
servo1.write(0);
servo2.write(180);
delay(tempo);
}
cont-2. p24
void buzina() {
digitalWrite(8,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(8,LOW);
delay(50);
digitalWrite(8,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(8,LOW);
delay(50);
}
int lerDistancia() {
int dist = ultrasonic.Ranging(CM);
return dist;
}
void loop() {
andarFrente(200);
Int dist=lerDistancia();
Serial.println(dist);
if (dist<20)
andarTras(1000);
else
virarEsq(1000);
dist = lerDistancia();
Serial.println(dist);
} }
Robô Lógica Apurada

## Slide 52
Para realizarmos o experimento 25 serão utilizados os seguintes materiais: Robôs, Fios, 2 LDR (sensores de luz) e 2 Resistores de 10k.
Sua função será, fazer com que o robô deve andar em direção à luz
Robô que Anda
if (dist < 20)
andarTras(1000);
else
virarEsq(1000);
dist = lerDistancia();
Serial.println(dist);
}
int luzEsq = leLuzEsq();
int luzDir = leLuzDir();
Serial.print(luzEsq);
Serial.println(luzDir);
}
while (luzEsq < (luzDir-50))
{
virarEsq(400);
int luzEsq = leLuzEsq();
int luzDir = leLuzDir();
Serial.print(luzEsq);
Serial.print(" - ");
Serial.println(luzDir); }
}
Favor transferia o programa para o robô e verifique se ele segue a luz
cont- p25
.
.
.
.
int leLuzEsq()
{
int luz = analogRead(0);
return luz;
}
int leLuzDir()
{
int luz = analogRead(1);
return luz;
}
void loop()
{
andarFrente(200);
int dist = lerDistancia();
Serial.println(dist);
while (dist < 30)
{
parar(0);
buzina();
Robô que Anda , Para , Vira e Segue a Luz

## Slide 53
Para realizarmos o experimento serão utilizados os seguintes materiais: três LEDs, com o ânodo de cada um indo para os pinos digitais 8, 9 e 10, por meio de um resistor de 150 Ω cada e fios de jumper’s.
Semáforo
int ledDelay = 10000; // espera entre as alterações
int redPin = 10;
int yellowPin = 9;
int greenPin = 8;
void setup() {
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(yellowPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(redPin, HIGH); // acende a luz vermelha
delay(ledDelay); // espera 5 segundos
digitalWrite(yellowPin, HIGH); // acende a luz amarela
delay(2000); // espera 2 segundos
digitalWrite(greenPin, HIGH); // acende a luz verde
digitalWrite(redPin, LOW); // apaga a luz vermelha
digitalWrite(yellowPin, LOW); // apaga a luz amarela
delay(ledDelay); // espera ledDelay milissegundos
digitalWrite(yellowPin, HIGH); // acende a luz amarela
digitalWrite(greenPin, LOW); // apaga a luz verde
delay(2000); // espera 2 segundos
digitalWrite(yellowPin, LOW); // apaga a luz amarela
// agora nosso loop se repete
}
Semáforo

## Slide 54
Para realizarmos o experimento serão utilizados os seguintes materiais: 2 LEDs, vermelhos difusos, LED amarelo difuso, 2 LEDs verdes difusos, Resistor de 150 ohms, 4 resistores e Botão.
Sua função será, incluir um farol de pedestre e um botao, que será pressionado pelos pedestres para solicitar a travessia da rua.
Semáforo Interativo
Semáforo Interativo

## Slide 55
int carRed = 12; // estabelece o semáforo para carros
int carYellow = 11;
int carGreen = 10;
int pedRed = 9; // estabelece o semáforo para pedestres
int pedGreen = 8;
int button = 2; // pino do botão
int crossTime = 5000; // tempo para que os pedestres atravessem
unsigned long changeTime; // tempo desde que o botão foi pressionado
void setup() {
pinMode(carRed, OUTPUT);
pinMode(carYellow, OUTPUT);
pinMode(carGreen, OUTPUT);
pinMode(pedRed, OUTPUT);
pinMode(pedGreen, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT); // botão no pino 2
// acende a luz verde
digitalWrite(carGreen, HIGH);
digitalWrite(pedRed, HIGH);
}
void loop() {
int state = digitalRead(button);
/* verifica se o botão foi pressionado e se transcorreram 5 segundos desde a última vez que isso ocorreu */
if (state == HIGH && (millis() - changeTime) > 5000) {
changeLights(); // Chama a função para alterar as luzes
}
}
Semáforo Interativo
Continuação
void changeLights() {
digitalWrite(carGreen, LOW); // apaga o verde
digitalWrite(carYellow, HIGH); // acende o amarelo
delay(2000); // espera 2 segundos
digitalWrite(carYellow, LOW); // apaga o amarelo
digitalWrite(carRed, HIGH); // acende o vermelho
delay(1000); // espera 1 segundo, por segurança
digitalWrite(pedRed, LOW); // apaga o vermelho dos pedestres
digitalWrite(pedGreen, HIGH); // acende o verde dos pedestres
delay(crossTime); // espera por um intervalo de tempo predefinido
// pisca o verde dos pedestres
for (int x=0; x<10; x++) {
digitalWrite(pedGreen, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(pedGreen, LOW);
delay(250);
}
// acende o vermelho dos pedestres
digitalWrite(pedRed, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(carYellow, HIGH); // acende o amarelo
digitalWrite(carRed, LOW); // apaga o vermelho
delay(1000);
digitalWrite(carGreen, HIGH); // acende o verde
digitalWrite(carYellow, LOW); // apaga o amarelo
// registra o tempo desde a última alteração no semáforo
changeTime = millis();
// depois retorna para o loop principal do programa
}

## Slide 56
Para realizarmos o experimento serão utilizados os seguintes materiais: 10 LEDs de 5 mm ,10 resistores limitadores de corrente.
Sua função será, acender as luzes sequencialmente.
Iluminação Sequencial
Efeito Interativo de Iluminação Sequencial Com LED’s
byte ledPin[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; // cria um array para os pinos dos LEDs
int ledDelay(65); // intervalo entre as alterações
int direction = 1;
int currentLED = 0;
unsigned long changeTime;
void setup() {
for (int x=0; x<10; x++) { // define todos os pinos como saída
pinMode(ledPin[x], OUTPUT); }
changeTime = millis();
}
void loop() {
if ((millis() - changeTime) > ledDelay) { // verifica se já transcorreram ledDelay ms desdea última alteração
changeLED();
changeTime = millis();
}
}
void changeLED() {
for (int x=0; x<10; x++) { // apaga todos os LEDs
digitalWrite(ledPin[x], LOW);
}
digitalWrite(ledPin[currentLED], HIGH); // acende o LED atual
currentLED += direction; // incrementa de acordo com o valor de direction altera a direção se tivermos atingido o fim
if (currentLED == 9) {direction = -1;}
if (currentLED == 0) {direction = 1;}
}

## Slide 57
Para realizarmos o experimento serão utilizados os seguintes materiais: 10 LEDs de 5 mm ,10 resistores limitadores de corrente.
Sua função será, acender as luzes sequencialmente.
Iluminação Sequencial
Efeito Interativo de Iluminação Sequencial Com LED’s
byte ledPin[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; // Cria um array para os pinos dos LEDs
int ledDelay; // intervalo entre as alterações
int direction = 1;
int currentLED = 0;
unsigned long changeTime;
int potPin = 2; // seleciona o pino de entrada para o potenciômetro
void setup() {
for (int x=0; x<10; x++) { // define todos os pinos como saída
pinMode(ledPin[x], OUTPUT);
}
changeTime = millis();
}
void loop() {
ledDelay = analogRead(potPin); // lê o valor do potenciômetro
if ((millis() - changeTime) > ledDelay) { // verifica se transcorreram ledDelay ms desde a última alteração
changeLED();
changeTime = millis();
}
}
void changeLED() {
for (int x=0; x<10; x++) { // apaga todos os LEDs
digitalWrite(ledPin[x], LOW);
}
digitalWrite(ledPin[currentLED], HIGH); // acende o LED atual
currentLED += direction; // incrementa de acordo com o valor de direction
// altera a direção se tivermos atingido o fim
if (currentLED == 9) {direction = -1;}
if (currentLED == 0) {direction = 1;}
}

## Slide 58
Efeito Interativo de Iluminação Sequencial Com LED’s
Mood lamp com controle serial
char buffer[18];
int red, green, blue;
int RedPin = 11;
int GreenPin = 10;
int BluePin = 9;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.flush();
pinMode(RedPin, OUTPUT);
pinMode(GreenPin, OUTPUT);
pinMode(BluePin, OUTPUT);
}
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
int index=0;
delay(100); // deixe o buffer encher
int numChar = Serial.available();
if (numChar>15) {
numChar=15; }
while (numChar--) {
buffer[index++] = Serial.read(); }
splitString(buffer); }
}
void splitString(char* data) {
Serial.print("Data entered: ");
Serial.println(data);
char* parameter;
parameter = strtok (data, " ,");
continuação
while (parameter != NULL) {
setLED(parameter);
parameter = strtok (NULL, " ,");
} // Limpa o texto e os buffers seriais
for (int x=0; x<16; x++) {
buffer[x]='\0'; }
Serial.flush();
}
void setLED(char* data) {
if ((data[0] == 'r') || (data[0] == 'R')) {
int Ans = strtol(data+1, NULL, 10);
Ans = constrain(Ans,0,255);
analogWrite(RedPin, Ans);
Serial.print("Red is set to: ");
Serial.println(Ans); }
if ((data[0] == 'g') || (data[0] == 'G')) {
int Ans = strtol(data+1, NULL, 10);
Ans = constrain(Ans,0,255);
analogWrite(GreenPin, Ans);
Serial.print("Green is set to: ");
Serial.println(Ans); }
if ((data[0] == 'b') || (data[0] == 'B')) {
int Ans = strtol(data+1, NULL, 10);
Ans = constrain(Ans,0,255);
analogWrite(BluePin, Ans);
Serial.print("Blue is set to: ");
Serial.println(Ans);
} }
Para realizarmos o experimento serão utilizados os seguintes materiais: Motor CC, Potenciômetro de 10 Kω, Transistor TIP120, Diodo 1N4001, Plugue femea, Fonte de alimentação externa ou um equivalente adequado.
Sua função será, controlar sua lâmpada enviando comandos do PC para o arduino utilizando o Serial Monitor, do IDE do arduino. A comunicação serial e o processo de envio de dados, um bit de cada vez, por um link de comunicação.
Efeito Iluminação Sequencial